Послідовність виконання роботи:

1. Проводимо лінію горизонту визначаючи на ній місце

розташування точки сходження.

2. Відносно точки сходження зображаємо вулицю з

проділом на проїжджу частину  та тротуар.

3. Робимо побудову корпусу двох найближчих будинків з

двох сторін вулиці. Площини будинків які знаходяться з

протилежних сторін відносно вулиці будуть сходитись в

одній точці ( точці сходу яку ми визначили на лінії

горизонту).

4. Будинки на другому плані будуємо відповідно етапу

роботи №3.

5. Промальовуєм   деталі:  вікна, двері, балкони тощо.

Під час цієї роботи слідкуємо за пропорційним

скороченням розмірів предметів (БЛИЖЧЕ – більше,

ширше, вище;  ДАЛІ – менше, вужче, нижче)

Коли ми дивимось уздовж прямої вулиці, яка розташована на рівному місці, ми бачимо, як усі горизонтальні лінії сходяться в точку Р на лінії горизонту. Границі карнизів, вікон і тротуарів, які перпендикулярні до основного напрямку вулиці, зображують у фронтальному положенні.

Зображуючи вулицю з підйомом угору, слід пам'ятати, що всі лінії карнизів і вікон сходяться в точці Р на лінії горизонту, а границі основ будинків - у повітряних точках сходження, які знаходяться на вертикалі, проведеній з точки сходження Р і розташовуються тим вище, чим крутіший підйом вулиці.

Під час зображення вулиці, яка має спуск униз, лінії карнизів і вікон, що віддаляються вглиб, скеровано в точку сходження на лінії горизонту. Границі основ будинків при цьому мають земні точки сходження, які знаходяться на вертикалі, проведеній з точки сходження Р і розташовані тим нижче від лінії горизонту, чим є крутішим спуск вулиці